AirClean®

Bitte beachten

Dies ist eine unverbindliche Ausschreibungsempfehlung der braun-steine GmbH. Bitte übernehmen Sie den Inhalt dieser Ausschreibungshilfe nicht ungeprüft in Ihr Leistungsverzeichnis!

Pos.	Zulage AirClean®

1.1	Pflaster ist speziell zur dauerhaften Luftschadstoffreduzierung für NO2 (und NO) durch Photokatalyse geeignet, volumenmodifiziert mit Photokatalysator TiO2.

Der Nachweis des signifikanten NO2 – Abbaus in 3 m Höhe ist entsprechend den Kriterien der 39. BImSchV (Anlage 1 und Anlage 3.C (kleinräumige Ortsbestimmung der Probenahmestelle)) bzw. des Kriterien der 22. BImSchV (Anlage 4 (orientierende Messungen) und Anlage 2 (Messungen an repräsentativen Flächen > 200m²)) zu erbringen. Der Nachweis der getrennten NO2 - und NO - Reduzierung unter Umweltbedingungen durch Sonnenlicht ist anhand eines Prüfberichtes in Anlehnung an die ISO 22197-1 mit einer theoretischen Depositionsrate von 3,5 mg/m²h NOH3 zu erbringen.

Menge		__________ m²					EP______ € / m²     GP______ €

__________________________________________________________________________________

Hersteller:    	braun - steine

Hauptstraße 5 – 7

73340 Amstetten